ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ

| Καθηγητής:.............................. | Ημερομηνία:.............................. | Τάξη/Τμήμα: ................ |
| --- | --- | --- |
| Ονόματα Ομάδας: ...................................................... ........................................................ |

ΜΕΡΟΣ 2ο: ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ

Στόχοι

- Να συναρμολογείς απλό κύκλωμα που περιλαμβάνει ηλεκτρική πηγή και αντιστάτες συνδεδεμένους παράλληλα. Στο κύκλωμα αυτό να επιβεβαιώνεις πειραματικά ότι:

  - Η ένταση του ρεύματος που διέρχεται από την πηγή είναι ίση με το άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων που διέρχονται από τους αντιστάτες.

        - Η τάση στα άκρα κάθε αντιστάτη είναι ίση με την τάση στους πόλους της πηγής με την οποία συνδέονται.

      - Να επιβεβαιώνεις ότι στην παράλληλη σύνδεση η ολική αντίσταση του κυκλώματος είναι ίση με:

      - Να ελέγχεις πειραματικά ότι, όταν αυξάνεις τον αριθμό των αντιστατών που συνδέονται παράλληλα (διατηρώντας την τάση στους πόλους της πηγής σταθερή), η ένταση του ολικού ρεύματος που διέρχεται από το κύκλωμα αυξάνεται.

Διαδικασία

| Συναρμολόγησε ένα κύκλωμα σύνδεσης δύο αντιστατών R1 = 20Ω, R2 = 50Ω παράλληλα (όπως φαίνεται στη σελίδα 28 του Εργαστηριακού Οδηγού). |  |
| --- | --- |
| Σχεδίασε τη σχηματική αναπαράσταση του κυκλώματος που κατασκεύασες. |  |

- Χρησιμοποιώντας τις ενδείξεις βολτόμετρου και αμπερόμετρου υπολόγισε τις τιμές των αντιστάσεων συμπληρώνοντας τον πίνακα Α.

| ΠΙΝΑΚΑΣ Α |  | Ένδειξη βολτόμετρου V (Volt) | Ένδειξη αμπερόμετρου I (A) | (Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Αντιστάτης R1 | V1 = | I1= | R1= |
|  | Αντιστάτης R2 | V2 = | Ι2= | R2= |
|  | Πηγή | Vπηγής= | Iπηγής = | RΟΛΙΚΗ= |

- Ποια σχέση συνδέει την τάση στα άκρα της πηγής με τις τάσεις στα άκρα των αντιστατών;

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

- Ποια σχέση συνδέει την ένταση του ρεύματος που διέρχεται από κάθε αντιστάτη με την ένταση του ρεύματος που διέρχεται από την πηγή;

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

- Με βάση τις πειραματικές τιμές του πίνακα Α έλεγξε κατά πόσον ισχύει η (θεωρητική) σχέση ;

|  | .......................... | ....................... |
| --- | --- | --- |

- Τι προβλέπεις ότι θα συμβεί στην ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διέρχεται από το κύκλωμα, αν διατηρήσεις την ίδια τάση και συνδέσεις και έναν τρίτο αντιστάτη παράλληλα με τους ήδη υπάρχοντες;

Η ένταση του ρεύματος:  α. θα ελαττωθεί 		β. θα αυξηθεί 		γ. δεν θα αλλάξει.

Τεκμηρίωσε την επιλογή σου. Στη συνέχεια προσπάθησε να επιβεβαιώσεις (ή να διαψεύσεις) πειραματικά την πρόβλεψή σου.

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

- Συνόψισε τα συμπεράσματα σου συμπληρώνοντας τις παρακάτω προτάσεις:

α. Η ένταση του ρεύματος που διέρχεται από την πηγή ισούται ...................................... των εντάσεων των ρευμάτων που διέρχονται από τους αντιστάτες.

β. Η τάση στους πόλους της πηγής ........................ με την τάση στα άκρα κάθε αντιστάτη.

γ. Στην παράλληλη σύνδεση δύο αντιστατών η ολική αντίσταση του κυκλώματος δίνεται από τη σχέση .........................................................................

δ. Όταν αυξάνω τον αριθμό των αντιστατών που συνδέονται παράλληλα διατηρώντας σταθερή την κοινή τάση τους (τάση στους πόλους της πηγής), η ένταση του ρεύματος που διέρχεται από το κύκλωμα αυξάνεται .................................